ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

Β΄ ΚΥΚΛΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ

ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:

ΕΚΠΟΜΠΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3)

ΘΕΜΑ 1ο

α.	Να σχεδιάσετε το δομικό (μπλοκ) διάγραμμα δέκτη με διαμόρφωση συχνότητας (FM).

Μονάδες 10

β.	Να περιγράψετε τη λειτουργία του κυκλώματος Αυτομάτου Ελέγχου Διαμόρφωσης (AMC) στους πομπούς AM. (Να σχεδιάσετε και τις απαραίτητες κυματομορφές).

Μονάδες 15

ΘΕΜΑ 2ο

α.	Στις περιοχές μακρών κυμάτων (30 ΚΗz έως 300 ΚΗz) τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα εκπέμπονται πάντοτε με κατακόρυφη πόλωση. Ποιοι λόγοι επιβάλλουν αυτόν τον περιορισμό;

Mονάδες 12

β.	Αφού ένας τεχνικός έχει ολοκληρώσει την εγκατάσταση μιας κεραίας, θα πρέπει να την ελέγξει για τυχόν σφάλματα. Να περιγράψετε τους ελέγχους που θα πραγματοποιήσει.

Mονάδες 13

ΘΕΜΑ 3ο

α.	Να αναφέρετε ονομαστικά τα κύρια χαρακτηριστικά των ενισχυτών ακουστικών σημάτων.

Μονάδες 4

β.	Τι γνωρίζετε για τις παραμορφώσεις των ενισχυτών;

Μονάδες 6

γ.	Ένας ενισχυτής αποτελείται από έναν προενισχυτή και έναν τελικό ενισχυτή. Στην είσοδο του προενισχυτή, εφαρμόζεται σήμα ισχύος P1 = 1 mW, με αποτέλεσμα στην έξοδό  του   να   λαμβάνεται  ενισχυμένο  σήμα  ισχύος  P2 = 100 mW. Το σήμα αυτό εφαρμόζεται στην είσοδο του τελικού ενισχυτή, ο οποίος αποδίδει σήμα εξόδου ισχύος P3 = 100 W. Να υπολογίσετε:

i) 	τους συντελεστές ενίσχυσης Aw1, Aw2 των επιμέρους βαθμίδων καθώς και τον ολικό συντελεστή ενίσχυσης Awολ. του ενισχυτή,

Μονάδες 9

ii) 	τις απολαβές Gw1, Gw2 των επιμέρους βαθμίδων καθώς και την ολική απολαβή Gwολ. του ενισχυτή.

Δίνεται log 10ν = ν.

Μονάδες 6

ΘΕΜΑ 4ο

α.	Τι ορίζει η Διεθνής Επιτροπή Ραδιοεπικοινωνιών για τη ραδιοφωνία FM;

Μονάδες 8

β.	Ένας ραδιοφωνικός σταθμός εκπέμπει στους 1200 ΚHz (φέρουσα συχνότητα fc). H φέρουσα αυτή διαμορφώνεται κατά πλάτος από τη φωνή του εκφωνητή. Το φάσμα συχνοτήτων του εκφωνητή εκτείνεται από fm1 = 1000 Hz έως fm2 = 4000 Hz. Η ισχύς της φέρουσας είναι Pc= 80 W ενώ η ισχύς της κάτω πλευρικής ζώνης του   διαμορφωμένου σήματος που προκύπτει είναι PLSB = 15 W.

i)	Να σχεδιάσετε το φάσμα συχνοτήτων του διαμορφωμένου σήματος. (Να αναγράφονται αναλυτικά οι επιμέρους τιμές των συχνοτήτων).

Μονάδες 7

ii) 	Πόσο είναι το εύρος ζώνης BW του διαμορφωμένου σήματος;

Μονάδες 3

iii)	Να υπολογίσετε την ισχύ PUSB της άνω πλευρικής ζώνης.

Μονάδες 3

iv)	Να υπολογίσετε τη συνολική ισχύ Ρ του διαμορφωμένου σήματος.

Μονάδες 4

ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόμενους)

- Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία, εξεταζόμενο μάθημα). Τα θέματα  να μην τα αντιγράψετε στο τετράδιο.

- Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Δεν επιτρέπεται να γράψετε καμιάν άλλη σημείωση.

Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.

- Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.

- Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.

- Διάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.

- Χρόνος δυνατής αποχώρησης: Μία (1) ώρα μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ